## Slide 1: Wireshark介绍
计算机网络 2022秋
罗聪
congluo21@m.fudan.edu.cn
梅昊
hmei22@m.fudan.edu.cn

## Slide 2: 网络协议层次模型

## Slide 3: 数据在网络中的传输

## Slide 4: 网络嗅探器（sniffer)

## Slide 5: 实验内容
使用网络嗅探器Wireshark观察协议分层
  学习Wireshark基本使用方法
  使用Wireshark捕获分组
  跟踪观察每个分组的细节
  查看整个跟踪记录的统计概要

## Slide 6: Wireshark简介
Wireshark是开源的网络嗅探器
  能够实时、详细地捕获并分析网络数据包
  记录所有网络分组并可以以人们可读的方式显示
  支持Windows, Mac和Linux/Unix多平台
  Wireshark不是入侵检测系统
  Wireshark不会处理网络事务，它仅仅是监视网络状况
  Available on: https://www.wireshark.org/

## Slide 7: 安装
下载
  https://www.wireshark.org/#download
安装

## Slide 8: Wireshark使用 – 初始界面
网络接口

## Slide 9: Wireshark使用 – 捕获选项
Notes: 混杂模式，打开后能够监听经过本机所有的数据包

## Slide 10
菜单栏
封包列表
封包详细信息
16进制数据
显示过滤器
状态栏
details: https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/ChapterUsing.html

## Slide 11: Wireshark使用
抓取的数据包太多，如何只抓取想要的数据包？
  捕获过滤器

## Slide 12: 捕获过滤器
示例：
tcp src port 443 抓取源TCP端口为443的包
ip src host 10.1.1.1 抓取来源IP地址为10.1.1.1的包
src portrange 2000-2500 抓取来源端口号在2000至2500范围内的包
not icmp 抓取除了icmp以外的所有包
details: https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/ChCapCaptureFilterSection.html
Notes: 以ping www.baidu.com为例

## Slide 13: 显示过滤器

## Slide 14: 显示过滤器
示例：
tcp 只显示tcp协议的包
ip.dst == 202.120.224.82 显示目的ip地址为202.120.224.82的包
eth.type == 0x0806 显示以太网协议号为0x0806的协议（ARP协议）
details: https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/ChWorkBuildDisplayFilterSection.html

## Slide 15: 追踪流

## Slide 16: 概要统计

## Slide 17: 作业
按照文档中步骤实验，完成并提交“What to hand in”中的4个问题
补充问题5：通过追踪流的方式，追踪与http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html 的访问会话，找出浏览器显示的html页面并截图。
traceroute到www.baidu.com，并利用Wireshark抓包，分析traceroute的工作过程。tracert
提交方式：实验报告（中英文均可）上传elearning（命名格式：学号-姓名-实验一），验收
ddl：2022年9月26日 23:59

## Slide 18: THANKS
Notes: 文件命名方式