## Slide 1: 网络层数据平面实验 IP数据报观察
计算机网络 2022秋
梅昊
22210240098@m.fudan.edu.cn
罗聪
21210240093@m.fudan.edu.cn

## Slide 2: 目录
Traceroute原理
实验任务

## Slide 3: Traceroute and ICMP
源主机发送一系列UDP包给目标主机
  first set has TTL =1
  second set has TTL=2, etc.
  一个不可达的端口号
当第n个数据报到达第n个路由器
  路由器丢弃数据报
  路由器发送一个给源的ICMP 超时报文 (type 11, code 0)
  ICMP报文包括了路由器的名字和IP地址
  当ICMP报文到达，源端计算RTT
  对于一个n，Traceroute做三次
Traceroute停止的标准：
UDP包到达目的主机
目标返回给源主机ICMP“端口不可达”报文(type 3, code 3)
当源主机获得这个报文时停止
3 probes
3 probes
3 probes

## Slide 4: Traceroute原理
Traceroute实现
  UDP (默认)
  ICMP
TTL 递增的UDP包
Notes: 使用 UDP 的 traceroute，失败还是比较常见的。这常常是由于，在运营商的路由器上，UDP 与 ICMP 的待遇大不相同。为了利于 troubleshooting，ICMP ECHO Request/Reply 是不会封的，而 UDP 则不同。UDP 常被用来做网络攻击，因为 UDP 无需连接，因而没有任何状态约束它，比较方便攻击者伪造源 IP、伪造目的端口发送任意多的 UDP 包，长度自定义。所以运营商为安全考虑，对于 UDP 端口常常采用白名单 ACL，就是只有 ACL 允许的端口才可以通过，没有明确允许的则统统丢弃。比如允许 DNS/DHCP/SNMP 等。

## Slide 5: Traceroute原理
Traceroute实现
  UDP (默认)
  ICMP
TTL 递增的ICMP ECHO Request (Ping)

## Slide 6: 实验环境
Linux/MacOS (Traceroute, wireshark) 推荐
Windows (Tracert，wireshark)

## Slide 7: 实验任务
用traceroute发送大小为56 bytes的UDP包 e.g. traceroute fudan.edu.cn 56
使用wireshark抓包
1. 选择第一个发送的UDP包，并回答以下问题
  发送端的IP地址?
  在IP header中，上层协议的数值是多少?
  IP header有多少bytes? IP数据报数据载荷有多少bytes?
  该IP数据报是否分片？

## Slide 8: 实验任务
用traceroute发送大小为56 bytes的UDP包 e.g. traceroute fudan.edu.cn 56
2. 观察连续的UDP包（穿插其他包），回答以下问题
  IP数据报中哪些字段不断变化，哪些保持不变
  为什么有些字段不断变化，为什么有些不变
  列出连续IP数据报中的标识序列

## Slide 9: 实验任务
用traceroute发送大小为56 bytes的UDP包 e.g. traceroute fudan.edu.cn 56
3. 观察收到的第一个TTL-exceeded replies，回答以下问题
  标识字段与TTL字段分别是多少？
  收到的所有TTL-exceeded replies中，这两个字段是否不变？为什么？

## Slide 10: 实验任务
用traceroute发送大小为2000 bytes的UDP包
4. 选择第一个发送的UDP包，并回答以下问题
  找到第一个IP数据报，如何判断是否被分片？如何判断是否是第一个分片？这个数据报大小是？
  找到第二个IP数据报，如何判断其不是第一个分片？是否后面还有更多分片？
  第一个和第二个IP数据报中，IP header的哪些字段发生了变化？

## Slide 11: 实验任务
用traceroute发送大小为3500 bytes的UDP包
5. 选择第一个发送的UDP包，并回答以下问题
  生成了多少个分片？
  这些分片中，IP header的哪些字段发生了变化？
  一个UDP包收到多少个TTL exceeded?

## Slide 12: 提交方式
按照实验要求完成实验，提交实验报告，并提供回答的依据及必要的截图
提交方式：实验报告，上传elearning（命名格式：学号-姓名-实验四IP数据报观察）
ddl: 2022/11/24